## Slide 1
> rokey-proj-01 / sequencer-node
Sequencer
노드
색상 배열 → 블록 배치 계획으로 변환하는 ROS2 서비스 노드
두산 로봇 DRL 프로젝트 | ROS2 · Python · Beam Search DP
sequencer_node.py
1 / 7

## Slide 2
> overview
처리 흐름
01
2차원 격자 생성
색상 배열 → 그리드
02
색상 런 추출
동일 색상 인접 셀 묶기
03
블록 유형 매칭
Beam Search DP
04
배치 순서 결정
아래 → 위, 좌 → 우
05
Y 좌표 계산
셀 중심 기반 로봇 좌표
sequencer_node.py
2 / 7

## Slide 3
> step 01 – 02
격자 생성 & 런 추출
① 2차원 격자 생성
1차원 색상 배열(row-major)을 W × H 그리드로 변환
row 0 = 이미지 상단 / row H-1 = 이미지 하단
X 좌표 고정 (332.0 mm)
Z 좌표 힘 탐지 — 계산 불필요
② 색상 런 추출
행 단위로 동일 색상 인접 셀을 묶는다
①
"empty" · 빈 문자열 건너뜀
②
길이 1 런 건너뜀 (블록 불가)
③
길이 ≥ 2인 런만 분할 대상으로 등록
sequencer_node.py
3 / 7

## Slide 4
> step 03 · beam search dp
블록 유형 매칭
블록 유형
유형
가로 (셀)
세로 (셀)
유형 1
2
1
유형 2
3
1
벽돌 패턴 규칙
위 행 블록이 아래 행 경계를 하나만 내부에 걸쳐야 합격
경계 1개, 블록 내부 → 합격
경계 0개 · 2개+ · 끝과 겹침 → 탈락
Beam Search 흐름
① 맨 아래 행: 유형2 수 내림차순 상위 5개 선택
② 위 행으로 이동하며 분할 후보 × 이전 후보 조합
③ 벽돌 규칙 위반 시 +loss (아래 행일수록 큰 페널티)
④ 누적 loss 기준 상위 5개 유지 → 최종 최소 선택
sequencer_node.py · _match_blocks()
4 / 7

## Slide 5
> step 04 · ordering
배치 순서
아래 → 위 (Z축)
row H-1 (이미지 하단) 부터 row 0 (상단)으로 적층
좌 → 우 고정 (Y축)
각 행 내 블록은 항상 col 오름차순으로 배치
● ● ● _build_tasks()
for layer in range(grid_height): row = grid_height - 1 - layer blocks = row_blocks.get(row, []) for col_start, width, color, btype \ in blocks: # 이미 좌→우 순서 task = BlockTask() task.y_position = y_col0 - \ (col_start + (width-1)/2) * pitch tasks.append(task)
블록 리스트는 _match_blocks()에서 col 오름차순 반환 — 별도 정렬 불필요
sequencer_node.py · _build_tasks()
5 / 7

## Slide 6
> step 05 · position
Y 좌표 계산
파라미터
파라미터
값
의미
y_col0
317.95 mm
col=0 중심 Y
cell_pitch
15.9 mm
셀 1칸 간격
center_col = col_start + (width − 1) / 2
Y = 317.95 − center_col × 15.9
# col 증가 → Y 감소 (오른쪽 = 작은 Y)
예시
블록
center_col
Y (mm)
2셀 col 0~1
0.5
310.0
3셀 col 0~2
1.0
302.05
2셀 col 4~5
4.5
246.4
3셀 col 7~9
8.0
190.75
블록 타입 구분 없이 단일 공식으로 통일 (이전 방식의 start_y_type1 / type2 파라미터 제거)
sequencer_node.py · _build_tasks()
6 / 7

## Slide 7
> roadmap · 미구현
추후 구현 항목
/sequence/recover
실패 step 기준 상위 블록 제거 후 재배치 큐 생성
Recovery Queue
/sequence/resume
복구 성공 후 남은 블록 큐 반환
Remaining Queue
step ↔ 위치 매핑
에러 복구를 위한 step 번호 ↔ row/col 역추적
Debug & Recovery
rokey-proj-01
7 / 7