## Slide 1
> ROKEY Bootcamp · 2026
이미지 기반
레고 블록 자동 조립 시스템
ROS2 · Doosan M0609 · RG2 Gripper · OpenCV · Flask / Qt UI
사용자가 업로드한 이미지를 레고 설계도로 변환하고,
로봇이 실제 블록을 조립·검증·회수하는 자동화 시스템
lego-robot-auto-assembly
1 / 51

## Slide 2
> project · overview
프로젝트 한 줄 요약
📥
INPUT
사용자가 업로드한 이미지
⚙️
PROCESS
색상 격자화 → 블록 단위 분할 → 조립 순서 생성
🤖
EXECUTE
로봇 Pick & Place
✅
VERIFY
웹캠 · 전면 카메라 · 외력 감지
🖥️
CONTROL
UI에서 진행률·오류·재개 제어 가능
lego-robot-auto-assembly
2 / 51

## Slide 3
> background · motivation
프로젝트 배경
수작업 반복 작업
레고 조립은 반복 작업과 높은 위치 정밀도가 요구됨
단순 Pick & Place의 한계
이미지 설계→블록 분할→체결 검증까지 자동화가 어려움
실환경 문제
조명, 카메라 왜곡, 블록 누락, 체결 실패, 외력 충돌 등
통합 폐루프 시스템 필요
비전→계획→로봇→검증→UI를 하나의 폐루프로 통합
lego-robot-auto-assembly
3 / 51

## Slide 4
> project · goals
프로젝트 목표
1
이미지를 레고 색상 격자로 변환
2
색상 격자를 실제 2칸/3칸 블록 조립 계획으로 변환
3
Doosan M0609 + RG2 그리퍼로 자동 조립
4
블록 집기 전 웹캠으로 누락 방지
5
조립 후 전면 카메라로 배치 검증
6
외력 감지 시 pause 처리
7
웹/Qt UI에서 수정, 실행, 모니터링 제공
lego-robot-auto-assembly
4 / 51

## Slide 5
> deliverables · outcomes
최종 결과물
🖼️
이미지 업로드 UI
ROI 선택 포함
🎨
색상 격자 편집 UI
직접 수정 가능
🧩
블록 분할 미리보기
분할 계획 시각화
🔗
ROS2 조립 파이프라인
end-to-end 실행
🤖
로봇 Pick & Place
Force + Spiral 체결
📷
웹캠 블록 검사
집기 전 누락 확인
🔍
전면 카메라 검증
조립 결과 확인
⚠️
외력 감지 + 일시정지
안전 처리
♻️
자동 해제 & 폐기
반복 데모 지원
lego-robot-auto-assembly
5 / 51

## Slide 6
> system · architecture
전체 시스템 아키텍처
USER INTERFACE
Flask Web UI / Qt Desktop UI
BRIDGE
BridgeNode — UI ↔ ROS2 변환
↓
↓
VISION
ImageProcessorNode
이미지 → 색상 격자
PLANNING
SequencerNode
색상 격자 → BlockTask[]
EXECUTION
RobotControllerNode
Pick & Place
WEBCAM
WebcamCheckerNode
Pick 전 블록 확인
VERIFY
VerifyNode
조립 결과 검증
SAFETY
ForceMonitorNode
외력 감지 100Hz
HARDWARE · Doosan M0609 · OnRobot RG2 · 웹캠 · 전면 카메라
lego-robot-auto-assembly
6 / 51

## Slide 7
> technology · stack
기술 스택
Language
Python · JavaScript · HTML/CSS
Robot / Middleware
ROS2 Humble · Doosan M0609 · DSR SDK · DRFL · OnRobot RG2
Vision
OpenCV · NumPy · cv_bridge
UI
Flask · Flask-SocketIO · PySide6 Qt
Build / Interface
colcon · ament_python · ROS2 msg/srv/action
Data / Debug
SQLite · debug image 저장 · ROS topic overlay
lego-robot-auto-assembly
7 / 51

## Slide 8
> team · roles
팀 내 역할
👁️
비전 담당
이미지 분석, 색상 격자화, ROI, 검증 overlay
🤖
로봇 제어 담당
Pick & Place, Force 제어, Spiral 체결, 트레이 좌표 튜닝
🔢
시퀀싱 담당
Beam Search 기반 블록 분할, 작업 순서 생성
🌐
UI/Bridge 담당
Flask/Qt UI, SocketIO, ROS2 연동
🛡️
안전/검증 담당
웹캠 검사, 외력 감지, pause/resume, 오류 처리
🔧
통합 담당
패키지 구조, launch, 인터페이스 통합, 발표 자료
lego-robot-auto-assembly
8 / 51

## Slide 9
> my · role
본인 역할 정리
1
ROS2 패키지 통합 및 인터페이스 정리
2
이미지 분석 결과와 로봇 실행 파이프라인 연결
3
Sequencer / RobotController / Bridge 연동
4
웹캠 검사 및 pause/retry 구조 설계
5
발표 자료 및 트러블슈팅 문서화
6
실제 로봇 테스트 과정에서 좌표·파라미터 튜닝
lego-robot-auto-assembly
9 / 51

## Slide 10
> ros2 · interfaces
주요 ROS2 인터페이스
/image/analyze
이미지 분석 서비스
srv
/sequence/plan
블록 배치 계획 서비스
srv
/execute_queue
로봇 실행 액션
action
/vision/expected_model
기준 모델 공유 토픽
topic
/front_camera/image_raw
전면 카메라 이미지
topic
/webcam/check_block
픽업 전 블록 검사 서비스
srv
/robot/pause
로봇 일시정지/재개 서비스
srv
/robot/force_detected
외력 감지 토픽
topic
lego-robot-auto-assembly
10 / 51

## Slide 11
> workflow · scenario
전체 동작 시나리오
1
사용자가 이미지 업로드
2
필요 시 ROI 선택
3
ImageProcessorNode가 색상 격자 생성
4
사용자가 색상 격자 수정
5
SequencerNode가 블록 단위로 분할
6
BridgeNode → RobotControllerNode action goal
7
로봇이 블록을 집고 배치
8
웹캠이 집기 전 블록 존재 확인
9
전면 카메라가 배치 결과 검증
10
외력 감지 시 pause
11
조립 완료 후 역순 해체 및 폐기
lego-robot-auto-assembly
11 / 51

## Slide 12
> vision · image-analysis
이미지 분석 기능
입력 처리
입력 이미지를 OpenCV BGR 이미지로 변환.
사용자가 지정한 행/열 크기 적용.
기본 격자 설정
기본값: 8행 × 16열
cell width: 15.9 mm / cell height: 19.0 mm
실제 블록 비율 반영
출력 결과
▸ fitted image
비율 맞춘 이미지
▸ overlay image
격자 오버레이
▸ mosaic image
색상별 블록 시각화
▸ colors 배열
격자 색상 데이터
lego-robot-auto-assembly
12 / 51

## Slide 13
> vision · problems
이미지 분석에서 예상된 문제
업로드 이미지마다 비율이 다름
→ 정규화·크롭 방식이 필요
배경과 블록 색상이 섞임
→ 색상 분리가 어려움
조명과 그림자 영향
→ 동일 색상도 다르게 인식
빈 칸이 색상으로 오인
→ 잘못된 블록 후보 생성
한 칸짜리 노이즈
→ 집을 수 없는 블록 후보 남음
단순 RGB 평균값으로는 색상 분류 불안정
→ 더 강건한 방법 필요
lego-robot-auto-assembly
13 / 51

## Slide 14
> vision · solutions
이미지 분석 해결 방식
📐 fit_image 모드
center crop · smart crop · none 모드
🎨 색상 마스킹
HSV 색상 마스크 · LAB 색공간 거리 기반 보조
🔬 노이즈 제거
morphology open/close · connected component 면적 기준
✂️ 후처리
작은 hole/island 제거 · single-cell run 제거
lego-robot-auto-assembly
14 / 51

## Slide 15
> design · decision
왜 전통 비전 방식을 선택했는가
딥러닝 모델 학습 비용
데이터 수집·라벨링·학습 시간이 짧은 프로젝트 기간에 맞지 않음
제한된 색상 도메인
red, blue, green, yellow로만 구성 → 규칙 기반으로 충분
명시적 파라미터 — 현장 튜닝 용이
threshold 값을 직접 조정해 즉각 반영 가능
디버그 이미지로 실패 원인 파악
overlay / raw / result 이미지로 어디서 실패했는지 즉시 확인
데모 재현성과 설명력
발표 자리에서 동작 원리를 명확하게 설명 가능
lego-robot-auto-assembly
15 / 51

## Slide 16
> vision · post-processing
색상 격자 후처리
1
짧은 horizontal gap 보정 — 끊긴 색상 구간을 연결
2
작은 background hole 채우기 — 배경 안에 섞인 잡음 제거
3
작은 색상 island 제거 — 고립된 작은 색상 영역 삭제
4
한 칸짜리 run 제거 — 실제 블록은 최소 2칸 이상이므로 적극 제거
결과
로봇이 집을 수 없는 잘못된 블록 후보를 사전에 제거해, 이후 시퀀싱·조립 단계의 안정성을 높임.
lego-robot-auto-assembly
16 / 51

## Slide 17
> ui · grid-editor
사용자 수정 UI
1
이미지 분석 결과를 사용자가 직접 확인
2
색상 팔레트에서 색상 선택
3
격자 클릭/드래그로 칸 수정
4
우클릭 또는 erase로 빈 칸 처리
5
수정 후 다시 sequence plan 요청
6
블록 분할 preview 제공
색상 팔레트
빨강
파랑
초록
노랑
lego-robot-auto-assembly
17 / 51

## Slide 18
> design · decision
왜 사용자 수정 기능을 넣었는가
비전 정확도 100% 달성이 어려움
조명·배경·카메라 조건이 매번 달라지기 때문에
구현 대비 안정성 향상 효과가 큼
비전 실패를 UI에서 수작업으로 빠르게 보완
데모 실패 방지
비전 오류가 전체 시스템 실패로 이어지지 않음
사용자 최종 확인 권한 제공
조립 전 설계도를 검토·수정하는 단계 추가
Human-in-the-loop 자동화
완전 자동화와 수동 제어의 실용적 균형점
lego-robot-auto-assembly
18 / 51

## Slide 19
> sequencer · problem
블록 분할 문제
이미지 분석 결과는 셀 단위 색상 배열이지만,
실제 로봇은 2칸 또는 3칸 블록을 집어야 합니다.
같은 색상 8칸 연속 → 여러 분할 가능
3 + 3 + 2
3 + 2 + 3
2 + 3 + 3
2 + 2 + 2 + 2
왜 분할이 중요한가
잘못 분할하면 구조 안정성 하락
위층 블록 경계가 아래층 경계와 겹치면 불안정
Greedy 방식은 구조를 고려하지 못함
→ 최적 분할 알고리즘 필요
lego-robot-auto-assembly
19 / 51

## Slide 20
> sequencer · node
SequencerNode 역할
1
색상 배열을 2D grid로 변환
2
행 단위 같은 색상 픽셀 추출
3
길이 2·3의 조합으로 분할 후보 생성
4
Beam Search DP로 구조적 후보 선택
5
아래층부터 위층으로 조립 순서 생성
6
각 블록을 BlockTask로 변환
ROS2 Interface
/sequence/plan
색상 격자 → BlockTask[]
BlockTask 구조
color: str
block_type: int # 2 or 3
col: int
row: int
layer: int
lego-robot-auto-assembly
20 / 51

## Slide 21
> sequencer · algorithm
Beam Search DP 설계
1
각 run을 2와 3의 순서 있는 조합으로 분할
2
아래층부터 후보 생성 — 기초 레이어 먼저 확정
3
아래층 내부 경계를 계산
4
위층 블록이 아래층 경계를 적절히 걸치는지 평가
5
위반 시 loss 부여, 누적 loss가 낮은 후보 유지
6
beam width로 후보 수를 제한해 계산량 제어
📐 경계 overlap 평가
⚖️ 누적 loss 최소화
🎯 beam width 탐색 제어
lego-robot-auto-assembly
21 / 51

## Slide 22
> design · decision
왜 Greedy가 아니라 Beam Search인가
❌ Greedy
빠르지만 구조 안정성을 전혀 고려하지 못함. 첫 번째 분할만 보고 결정.
✅ Beam Search
후보 수를 제한해 계산량 제어. Greedy보다 좋은 구조 후보 탐색. 속도·품질 균형.
⚠️ 완전 탐색
가능한 모든 조합을 보지만 실행 시간이 커짐. 실시간 데모에 부적합.
결론: 실시간성, 구현 난이도, 안정성 사이의 절충안으로 Beam Search DP가 최적.
lego-robot-auto-assembly
22 / 51

## Slide 23
> robot · coordinate
로봇 좌표 변환
Y 좌표 변환 (격자 col → 로봇 Y)
y = y_col0 - center_col × cell_pitch
Z 높이 변환 (row → layer)
z = base_z + layer × block_height
변환 파라미터
col
격자 열 인덱스 → Y 좌표
row
격자 행 인덱스 → layer
layer
조립 높이 Z 계산에 사용
block_type
2칸 / 3칸 블록 구분
color
키팅 트레이 위치 선택
lego-robot-auto-assembly
23 / 51

## Slide 24
> robot · control
로봇 제어 기능 개요
하드웨어
Doosan M0609 · OnRobot RG2
ROS2 인터페이스
/execute_queue — 액션 서버
BlockTask[] 배열 수신
Pick 단계
overhead · approach · pick pose · grip · retract
Place 단계
overhead · pre-descend · force descend · spiral insert · release
색상·블록 타입별 KittingTrayProfile로 실제 티칭된 pose 사용 / waypoint로 충돌 위험 감소
lego-robot-auto-assembly
24 / 51

## Slide 25
> robot · pick
Pick 동작 구현
1
색상·block type으로 KittingTrayProfile 선택
2
waypoint 경유 — 먼 트레이 접근 시 충돌 위험 감소
3
overhead 이동과 그리퍼 open 병렬화
4
pick pose 근처에서 저속 정밀 하강
5
pick 직전 웹캠 검사 수행
6
tool 좌표계 기준 retract 수행
병렬화 최적화
overhead 이동 중 그리퍼를 열어 대기시간 단축.
실제 로봇 이동 중 준비 작업 동시 수행.
⚠️ pick 직전 웹캠 검사
블록 없으면 grip 안 하고 pause.
공집기 방지.
lego-robot-auto-assembly
25 / 51

## Slide 26
> robot · place
Place 동작 구현
1
Y 좌표 유효성 검사 (NaN/Inf, 허용 Y 범위)
2
stack_index 기반 Z 높이 계산
3
고속 pre-descend → 저속 force descend
4
compliance 제어 적용
5
spiral motion으로 체결 보조
6
release 후 overhead 복귀
Z 높이 계산
z = base_z + stack_index × block_h
유효성 검사 항목
NaN 방지 · Inf 방지 · Y 범위 검사
lego-robot-auto-assembly
26 / 51

## Slide 27
> design · decision
왜 Force + Spiral 방식을 선택했는가
단순 위치 제어만으로는 체결 실패 가능
레고 체결은 미세한 위치 오차에도 민감함
Force 제어 → Z 방향 접촉을 부드럽게 처리
블록에 가해지는 힘을 제한하면서 접촉 가능
Spiral motion → XY 미세 오차 보정
나선형 탐색으로 체결 위치를 능동적으로 찾음
비전 기반 미세 보정보다 구현 시간 단축
카메라 캘리브레이션 없이 기계적 접근으로 해결
실제 하드웨어 데모 안정성 향상
반복 실험에서 체결 성공률 유의미하게 개선
lego-robot-auto-assembly
27 / 51

## Slide 28
> robot · error-handling
로봇 실행 중 오류 처리
Goal 유효성 검사 (거부 조건)
이미 실행 중이면 새 goal 거부
task 배열이 비어 있으면 거부
color가 비어 있으면 거부
y_position이 NaN/Inf이면 거부
실패 처리 구조
예외 발생 시 action abort
실패 step + error message 반환
finally 블록에서 busy 상태 해제
busy 상태 해제를 finally로 보장 → 실패 후에도 시스템이 hung 상태가 되지 않음
lego-robot-auto-assembly
28 / 51

## Slide 29
> webcam · block-check
웹캠 블록 검사 기능
1
pick pose 도달 후 블록 존재 확인
2
/webcam/check_block 서비스 호출
3
블록 검출 실패 시 /robot/pause 호출
4
사용자가 블록 보충 후 resume → 재시도
CheckBlock.srv
# Request
string block_type
string color
---
# Response
bool passed
int32 detected_circles
string message
목적
공집기 → 연쇄 실패 방지. abort 대신 pause + 재시도로 데모 운영성 확보.
lego-robot-auto-assembly
29 / 51

## Slide 30
> webcam · problems
웹캠 검사에서 발생한 문제
블록 없는데 그리퍼 닫으면 공집기 발생
공집기 후 place 단계 연쇄 실패
매번 카메라를 열고 닫으면 지연 발생
pick마다 카메라 초기화 시간이 누적
ROS action callback 안에서 service future 대기 → deadlock 위험
같은 executor에서 service response를 기다리면 블로킹
색상·타입별 ROI와 원 크기가 달라 검출 조건이 다름
2칸/3칸, 색상마다 스터드 개수와 위치가 다름
lego-robot-auto-assembly
30 / 51

## Slide 31
> webcam · solutions
웹캠 검사 해결 방식
카메라 한 번 열고 background thread 유지
최신 프레임을 항상 캐시, 요청 시 copy 사용
별도 helper node + executor로 deadlock 방지
threading.Event로 future 완료 대기
색상·타입별 4점 ROI 설정
perspective transform으로 ROI 정면화
히스토그램 평활화 + GaussianBlur + HoughCircles
대비 개선 후 원 검출. 개수가 허용 범위 안이면 통과.
debug 이미지 저장
raw / warped / result 이미지로 실패 원인 추적
lego-robot-auto-assembly
31 / 51

## Slide 32
> design · decision
이미지 처리 과정
lego-robot-auto-assembly
32 / 51
2.색상·타입별 4점 ROI 설정
1. 이미지 촬영
3.히스토그램 평활화 + GaussianBlur + HoughCircles

## Slide 33
> verification · front-camera
전면 카메라 검증 기능
1
조립 후 각 step 결과를 카메라로 확인
2
/vision/expected_model 기준 모델 수신
3
action feedback 기반 step 추적
4
전면 카메라 이미지에서 해당 블록 ROI 계산
5
색상 일치율, 높이 채움, 하단 채움 계산
6
debug overlay 발행
검증 결과 상태
PASS
정상 체결
FAIL
체결 실패
UNCERTAIN
불확실
CAMERA_ERROR
카메라 오류
ROI_ERROR
ROI 계산 실패
lego-robot-auto-assembly
33 / 51

## Slide 34
> verification · problems
전면 검증에서 예상된 문제
카메라가 조립 평면을 비스듬히 봄
단순 grid 분할 시 실제 위치와 불일치
조명에 따라 green 색상 인식 불안정
배경이나 메인보드와 혼동 가능성
시퀀서와 검증 노드의 분할 기준이 다르면 step 매칭 오류
같은 블록 계획을 두 곳에서 독립 계산하면 불일치 발생
블록이 살짝 보이지만 완전히 체결 안 된 경우
색상만으로는 완전 체결 여부 판단 어려움
lego-robot-auto-assembly
34 / 51

## Slide 35
> verification · solutions
전면 검증 해결 방식
네 corner pixel → homography 적용
비스듬한 카메라 시점을 정면 뷰로 변환
각 블록 영역을 polygon ROI로 투영
정확한 블록 위치에 맞는 영역 추출
LAB 색상 거리 기반 mask
green 전용 LAB threshold + HSV fallback 추가
다중 지표 종합 평가
color fraction + vertical fill + bottom fill + confidence
검증 노드 내부에도 Beam Search 분할 사용
시퀀서와 동일한 로직으로 step 매칭 일관성 확보
lego-robot-auto-assembly
35 / 51

## Slide 36
> safety · force-monitor
외력 감지 안전 기능
1
ForceMonitorNode가 DRFL에 직접 연결
2
100 Hz로 외력 polling
3
threshold 이상이면 /robot/force_detected 발행
4
BridgeNode가 이를 받아 /robot/pause 호출
5
UI에 외력 감지 로그 표시
6
현재 동작 완료 후 다음 step 진입 차단
감지 흐름
DRFL @ 100Hz
→ /robot/force_detected
→ BridgeNode
→ /robot/pause
→ UI 알림 + 동작 중단
노이즈 방지
threshold + reset count로 순간 충격에 의한 반복 trigger 방지
lego-robot-auto-assembly
36 / 51

## Slide 37
> design · decision
왜 외력 감지를 별도 노드로 분리했는가
로봇 이동 함수가 blocking
movel, movej 등은 완료될 때까지 대기하는 구조
같은 executor 안에서 감지하면 반응이 늦음
blocking 함수 실행 중 외력 감지 callback이 실행되지 못함
별도 thread + 별도 노드로 분리
실행 흐름과 안전 감지를 완전히 분리. 100Hz polling 보장.
threshold + reset count로 노이즈 필터링
순간 충격과 실제 외력을 구분 가능
안전성과 디버깅 편의성 향상
외력 감지 로직이 독립적이어서 테스트·튜닝이 용이
lego-robot-auto-assembly
37 / 51

## Slide 38
> robot · disassemble
자동 결합 해제 및 폐기
1
조립 완료 후 배치한 블록 목록 저장
2
역순으로 블록 제거 (위층 → 아래층)
3
상층 블록은 필요 시 pre-press
4
grip 후 spiral detach 수행
5
안전 고도까지 상승
6
폐기 바구니로 이동 → release
7
복귀 후 반복
목적
반복 데모를 위한 자동 reset.
발표 중 수동 해제 없이 연속 시연 가능.
placed_blocks 구조
조립 시 성공한 블록을 리스트에 추가
→ 해제 시 reverse로 순서 보장
lego-robot-auto-assembly
38 / 51

## Slide 39
> ui · structure
UI 구조
🌐 Flask Web UI
▸ 이미지 업로드
▸ ROI 선택
▸ 격자 편집
▸ 조립 진행률
▸ pause/resume
🖥️ Qt Desktop UI
▸ Flask + SocketIO 서버 접속
▸ 데스크탑 환경에서 동일한 흐름
▸ PySide6 기반
🔗 BridgeNode
▸ UI 이벤트 → ROS2 서비스/액션
▸ ROS2 결과 → UI 이벤트
▸ SocketIO 중계
Flask 앱: / (업로드) · /edit (격자 편집) · /progress (실행 모니터링). SocketIO로 실시간 이벤트 중계.
lego-robot-auto-assembly
39 / 51

## Slide 40
> bridge · node
BridgeNode 역할
1
이미지 업로드 이벤트 수신
2
/image/analyze 서비스 호출
3
사용자 수정 색상 반영
4
/sequence/plan 서비스 호출
5
/execute_queue action goal 전송
6
action feedback → UI progress 변환
7
오류 발생 시 UI에 전송
8
pause/resume 이벤트 → /robot/pause
BridgeNode는 UI와 ROS2 사이의 중계 계층. UI 이벤트를 ROS2 서비스·액션 호출로 변환하고 결과를 SocketIO로 브로드캐스트.
lego-robot-auto-assembly
40 / 51

## Slide 41
> system · data-flow
데이터 흐름 정리
BROWSER / Qt
image upload
grid edit
start assembly
pause/resume
→
FLASK + BRIDGE
SocketIO 중계
ROS2 호출 변환
→
ROS2 NODES
image analyze
sequence plan
robot execution
verification
← 역방향: analysis result · block plan · progress · done/error log
lego-robot-auto-assembly
41 / 51

## Slide 42
> troubleshooting · 01 / 05
주요 트러블 1: ROS2 Deadlock 위험
PROBLEM
action callback 안에서 service future를 잘못 기다리면 deadlock 가능.
로봇 실행이 완전히 멈춤.
SOLUTION
웹캠 service client를 별도 helper node와 executor로 분리.
future 완료는 threading.Event로 대기.
선택 이유
구조가 복잡해지지만 로봇 실행 callback과 service response 처리를 완전히 분리.
실제 실행 중 멈춤 현상 예방.
lego-robot-auto-assembly
42 / 51

## Slide 43
> troubleshooting · 02 / 05
주요 트러블 2: 초록색 인식 불안정
PROBLEM
조명과 카메라 조건에 따라 green이 배경 또는 메인보드 색상과 혼동.
green 블록 미검출 또는 오검출 발생.
SOLUTION
green 전용 LAB threshold 확대.
HSV fallback mask 추가.
green_min_color_fraction 별도 설정.
선택 이유
전체 threshold를 높이면 다른 색상 오검출 증가.
green만 별도 보정하는 것이 부작용이 가장 작음.
lego-robot-auto-assembly
43 / 51

## Slide 44
> troubleshooting · 03 / 05
주요 트러블 3: 블록 누락으로 인한 허공집기
PROBLEM
트레이에 블록이 없으면 그리퍼가 허공을 집음.
이후 place 단계에서 전체 sequence 실패.
SOLUTION
pick 직전 웹캠 검사 실패 시 pause.
사용자가 블록 보충 후 resume하면 해당 task 재시도.
선택 이유
즉시 abort보다 데모 운영성이 좋음.
허공집기 이후 place 실패를 사전에 차단해 연쇄 실패 방지.
lego-robot-auto-assembly
44 / 51

## Slide 45
> troubleshooting · 04 / 05
주요 트러블 4: 조립 위치 미세 오차
PROBLEM
레고 체결은 작은 XY/Z 오차에도 실패 가능.
고정 Z 하강만으로는 체결 성공률이 낮음.
SOLUTION
force compliance 하강 + spiral motion 보조
+ stack index 기반 Z 높이 계산.
선택 이유
비전으로 모든 미세 오차를 보정하는 것보다 구현 시간이 짧음.
실제 하드웨어에서 체결 성공률 향상에 직접적 효과.
lego-robot-auto-assembly
45 / 51

## Slide 46
> troubleshooting · 05 / 05
주요 트러블 5: 비전 결과 100% 신뢰 불가
PROBLEM
업로드 이미지의 조명, 배경, 그림 품질이 다양함.
완전 자동 인식만 고집하면 데모 실패 가능성 증가.
SOLUTION
ROI 선택 + 색상 격자 수동 수정
+ 블록 분할 미리보기 제공.
Human-in-the-loop 방식.
선택 이유
완전 자동화보다 실용적 안정성 확보.
발표 데모에서 비전 오류를 즉석에서 보정 가능.
lego-robot-auto-assembly
46 / 51

## Slide 47
> project · differentiators
프로젝트 차별점
🔗
이미지 설계부터 조립까지 연결
단순 Pick & Place가 아닌 end-to-end 자동화
🧩
물리 블록 단위 변환
색상 격자를 실제 2칸/3칸 블록으로 정확히 매핑
🔢
Beam Search 구조 안정성
Greedy보다 안정적인 조립 순서 생성
📷
웹캠 사전 검사
집기 전 실패 예방으로 연쇄 오류 방지
🔍
전면 카메라 검증
조립 후 각 step 결과 확인
⚠️
외력 감지 안전성
100Hz 모니터링으로 충돌 즉각 감지
♻️
자동 해체/폐기
반복 가능한 완전 자동화 데모 시스템
🖥️
Web UI + Qt UI 동시 지원
다양한 환경에서 동일한 제어 경험
lego-robot-auto-assembly
47 / 51

## Slide 48
> reflection · future-work
한계 및 개선 방향
현재 한계
카메라 ROI와 threshold가 실측값에 의존
웹캠 위치 변경 시 ROI/Hough 파라미터 재튜닝 필요
전면 검증은 4점 이미지 변환 기반 — 위치 변경 시 재설정
step 기반 자동 복구 queue 미구현
개선 방향
카메라 캘리브레이션 UI 추가
ROI 자동 저장/로드
실패 step 기반 재조립 queue
블록 인식 모델 고도화 (딥러닝)
fail-close 안전 옵션 추가
lego-robot-auto-assembly
48 / 51

## Slide 49
> results · achievements
성과 정리
🏗️
ROS2 전체 파이프라인 구축
이미지 → 블록 계획 → 로봇 실행까지 end-to-end 구현
🤖
실제 로봇 좌표계 연결
비전 결과와 로봇 좌표계를 실측 기반으로 정밀 연결
🛡️
다중화된 안전 검증
웹캠 검사 + 전면 검증 + 외력 감지로 3중 안전망
💡
구조적 예외 처리 경험
ROS2 통합, 실제 오차 처리, 전통 비전과 UI 보정의 실용적 조합
lego-robot-auto-assembly
49 / 51

## Slide 50
> closing · summary
이미지 기반 설계도를 실제 로봇 조립 동작으로 변환하고,
실행 중 발생 가능한 실패를 비전·외력·UI 제어로 보완한
폐루프 자동화 시스템
배운 점 1
ROS2 통합 설계 — 노드 분리와 인터페이스 설계의 중요성
배운 점 2
로봇 제어와 비전의 실제 오차 처리 경험
배운 점 3
데모 안정성을 위한 Human-in-the-loop 설계
lego-robot-auto-assembly
50 / 51

## Slide 51
Q & A
궁금하신 점이 있으시면 편하게 질문해 주세요
ROS2 Humble
Doosan M0609
OnRobot RG2
OpenCV
Flask + SocketIO
lego-robot-auto-assembly
51 / 51